## Slide 1
GROUP MEETING / 研究方案
单探测车主动感知
路径优化研究
数据匮乏交叉口 · 强化学习框架
状态—动作—奖励—仿真交互
Notes: 本次汇报面向老师和课题组，介绍当前研究设计，不报告尚未产生的训练效果。研究场景继承上传附件中的数据匮乏交叉口，聚焦单车主动采集交通信息。视觉已按用户要求重做。封面为 AI 生成的概念插图，不表示实际道路、传感器性能或仿真结果。
[Sources]
用户上传资料：-2026 -0318.pdf，立项依据与研究场景。
封面概念插图：本次按项目主题生成。
[/Sources]

## Slide 2
01 项目背景
数据匮乏路口，需要可用的交通状态
研究场景：固定检测不足的支路、片区等交叉口
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
02
交通状态
难以持续掌握
排队多长？
哪个方向变化更快？
现有信息还能用多久？
01
固定检测覆盖不足
可用的路口数据存在缺口。
02
常规车辆采样不可控
采样位置、时机未必满足目标任务。
03
单车观测局部且会过时
遮挡、视距与车流演化影响信息价值。
研究切入点：让探测车根据任务需要，主动选择观测位置与时机。
Notes: 附件将数据匮乏支路、片区和郊县交叉口作为核心背景，讨论固定设备、常规浮动车及无人机采样条件的限制。本页保留与主动探测直接相关的动机，不引入未经核实的设备覆盖率或成本数字。移动探测也存在自身视距与遮挡限制，不能被视为随时可见全局的观察者。
[Sources]
用户上传资料：-2026 -0318.pdf，第1—3页“研究动机与挑战”。
[/Sources]

## Slide 3
01 研究边界
一辆车服务一个路口，导航范围允许更大
估计对象：目标进口车道的当前排队长度；外围道路用于合法通行与返回
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
03
目标
路口
北进口车道
西进口车道
东进口车道
南进口车道
外围连接示意
先固定三项边界
目标区：哪些车道、监测多长
导航图：允许沿哪些道路返回
任务预算：探测总时长 B
离开目标区后，
时间与交通演化继续累计。
Notes: 这是任务拓扑示意，不是测绘地图，箭头仅用于展示路口与各方向的连通关系，并未逐一绘出所有出入车道。实际模型使用车道级有向图，连接遵守路网中合法顺行、换道与转向。目标区的进口车道承担估计评价；外围连接提供返回路径，不要求估计整个外围路网。退出前已有信息会变旧，因而返回入口的选择仍属于探测决策问题。监测队列长度截断范围与越界队列应单独定义。

## Slide 4
01 核心研究问题
主动探测的价值，在于改善后续判断
同一位置、同一交通状态下，信息历史不同，合理选择也可能不同
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
04
已掌握的信息
方向 A：刚刚观测，估计较确定
方向 B：久未观测，区间较宽
剩余时间：还够不够绕行返回？
决策需要权衡
立即观测的收益
绕行之后可获得的信息
旧信息随时间失效的影响
强化学习研究问题：哪一串合法动作，能让全路口估计误差更小？
Notes: A和B只是解释决策机制的假设例子，不是实验结果。宽区间本身不能证明驶向该方向必有信息增益，收益还取决于可见性、绕行时间及交通动态。因此策略的状态需要估计、年龄和预算，奖励需要与最终任务误差对应。强化学习的作用是学习多步动作的长期效果，其有效性仍需与简单规则和信息贪心策略比较。

## Slide 5
02 整体框架
把感知、估计、探测决策与驾驶执行接起来
探测策略负责去哪里；驾驶执行器负责怎样合法行驶
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
05
策略参数更新
局部观测
带时空信息的片段
交通状态估计
队列与不确定性
探测策略 π
输出合法请求
驾驶与交通演化
车辆执行 · 周边交互
新的局部观测
全局真值
仅用于训练和独立评价
奖励评价器
同期估计误差 → r
PPO 更新策略
依据交互轨迹改进 π
Notes: 上方表示在线交互闭环：局部观测更新估计，结构化观测进入策略，动作请求交给驾驶执行器，车辆与其他交通参与者交互后获得下一观测。下方是训练评价与优化：估计结果和同期全局标签计算奖励，再使用交互轨迹更新策略参数。全局标签不进入上方策略输入，也不作为在线历史奖励传入策略。首版先固定估计器后训练探测策略；估计器的质量和不确定性校准同样是关键接口，不只是提供奖励。PPO是拟选基线。
[Sources]
https://arxiv.org/abs/1707.06347
[/Sources]

## Slide 6
02 决策过程
采用 POMDP：完整交通状态无法直接观测
完整状态描述系统演化；策略观测描述探测车当下可获得的信息
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
06
完整状态 S
S =（X，ξ，c，B−t）
X：车辆、信号及必要交通隐变量
ξ：观测记忆与估计器内部状态
c：驾驶任务及执行内部状态
策略依据 o 与历史 H
局部测量 + 当前估计 + 自车与任务信息
π(a | o, H)
在当前允许的动作中选择请求
当前观测摘要是近似；必要时加入记忆，但不预设它已严格满足马尔可夫性。
缺点：维度灾难
信念状态：bt(s):在t，agent认为自己处于s的概率
信念更新（belif update）
用旧知识和新动作进行预测
收集新证据观测
用新证据去修正预测
重新校准认知，形成新知识
这里的信念更新公式？
Notes: 有限时域 POMDP 包含状态空间、动作空间、转移规律、观测空间与观测模型、奖励、折扣和预算。马尔可夫假设针对补足必要变量后的完整状态 S，不针对单个车道编号。严格信念状态是对完整状态的后验分布；首版采用显式估计摘要作为近似策略输入，有限摘要可能丢失观测历史信息。部分可观测记忆方法仅作为一般依据。
[Sources]
https://arxiv.org/abs/1507.06527
[/Sources]

## Slide 7
03 状态观测
策略输入由五组信息构成
既包含连续数值，也包含车道类别、执行标志和合法性约束
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
信息组 | 具体字段 | 类型
自车 e | 车道 / 连接编号；沿车道位置 s；速度、加速度、航向 | 类别 + 连续值
目标车道 Q | 排队估计、预测区间、有效性、覆盖与信息年龄 | M × 7 摘要
预算 d | 剩余时间 B−t；总预算 B | 连续值
执行任务 c | 模式、目标、剩余距离、执行时间、可重规划标志 | 混合类型
动作掩码 m | 六个动作当前是否允许提交 | 布尔向量
07
车道编号相同，连续位置、交通估计与预算仍会变化。
Notes: 此页的执行任务 c 是简写，具体指在线可读取的 c_obs，不是完整系统状态中的全部内部 c。航向用 sinθ、cosθ 表示；类别做类别编码，数值按固定物理尺度归一化。首版固定地图 G 为已知条件。局部可见信息及估计结果可入观测；全局队列标签、全域信号相位和外围拥堵不能因仿真接口可读就直接提供给策略，除非声明真实可用信息来源。

## Slide 8
03 无网格信息表示
每条目标车道，用 7 项信息描述估计与依据
取消等长小格；估计器仍保留带位置和采集时间的原始观测
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
08
估计结果 · 4 项
排队估计 L̂：当前队列长度
区间 [l,u]：预测下界与上界
有效性 v：是否正常产生估计
观测依据 · 3 项
ρ：最近一次直接观测覆盖比例
τ：距该次采集时刻的时间
h：是否曾有有效直接观测
示例：q =（65, 40, 95, 1, 0.35, 12, 1）
65 m 为估计；12 s 为观测年龄；35% 为该次覆盖，三者含义不同。
Notes: 实例仅解释字段，不是训练结果。名义预测区间拟使用5%和95%分位数，其生成与校准待定；区间宽度与信息年龄提示不确定性，但不能直接当作真实误差。纯预测更新不得重置观测年龄。无直接观测时 h=0，使用约定占位。车道级摘要不能表达所有空间可见性差异；如果影响精细选位，可添加带连续位置的观测片段，不必恢复固定小格。

## Slide 9
04 动作设计
动作是六类请求，车辆运动连续执行
动作空间离散；底层驾驶规则处理跟车、制动、红灯等待与安全约束
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
编号 | 动作请求 | 目标与执行语义
0 | 继续当前任务 | 保留既有任务；无任务时执行预设合法路线
1 | 请求左邻车道 | 锁定当前合法左邻车道片段
2 | 请求右邻车道 | 锁定当前合法右邻车道片段
3 | 选择下一路口左转 | 提前规划并承诺具体左转连接
4 | 选择下一路口直行 | 提前规划并承诺具体直行连接
5 | 选择下一路口右转 | 提前规划并承诺具体右转连接
09
用动作掩码筛选允许请求；执行中按任务阶段限制重规划。
Notes: 转向请求可以包含必要的提前选道；单独换道必须与已承诺分支兼容。指令提交时解析为绝对车道或具体连接，避免每秒重复相对换道造成目标漂移。存在同方向多连接时采用预先声明的确定规则。允许请求并不保证未来执行成功，驾驶执行器可等待或安全中止。正常纵向驾驶固定，不学习油门与转角；首版安全约束不能仅依靠奖励罚分。
[Sources]
https://arxiv.org/abs/2006.14171
[/Sources]

## Slide 10
04 动作持续与交互时间
一次右转，跨越多个强化学习交互步
示意：RL 每 1 s 交互；某次右转执行 5 s；数值为初始解释设置
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
10
0 s
提交右转
a = 5：选择右转
锁定任务目标
1–4 s
持续执行
a = 0：继续任务
观测、估计和奖励照常更新
5 s
完成后再选择
根据新的可见信息
选择后续合法请求
物理仿真可用更小步长（如 0.1 s）；一个 RL 步内执行多次仿真推进。
Notes: 连续状态指位置、速度等变量连续取值；SUMO以离散仿真步推进，并不意味着数值仿真是真正连续时间求解。RL交互间隔与仿真积分步长不同。不可改向阶段只允许继续任务，这段时间仍参与长期回报，但单动作阶段没有直接选择梯度。1秒和0.1秒是待验证起点，5秒仅用于举例；实际转向时长依交通状态和控制而变化。

## Slide 11
05 奖励设计
奖励直接对应全路口估计误差
同一时刻、固定目标车道集合、统一米制排队定义
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
11
每步奖励 = −过程误差代价 −末步追加的终点误差代价
过程项按该步时长占总预算的比例计入；终点项只计一次。
当前建议目标
同时降低预算内平均误差
和结束时误差：α=1，β=1。
必须明确的选择
如果只关心最终状态：α=0。
这会改变目标，需要由任务需求决定。
不奖励“访问新格”；重复观测是否有价值，由估计任务决定。
Notes: 定义各目标车道当前排队长度误差 E(t)=平均绝对误差，e(t)=E(t)/L_ref。目标J=Eπ[α/B∫e(t)dt+βe(B)]；单步奖励r_k=−αΔT_k/B × 本时段平均归一化误差 −末步指示×βe(B)。有限预算取γ=1使累计奖励对应−J。α=β=1只是基线建议，不是已验证最佳权重。所有目标车道都纳入误差，无效输出使用预定最差值。队列定义、监测范围和溢出队列需要固定；更复杂交通状态暂不混入首版。公式与算例见附录。

## Slide 12
06 仿真环境
建议以 SUMO + TraCI 构建首版交互环境
交通仿真负责演化；感知限制与状态估计由独立模块负责
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
模块 | 负责什么 | 输出到哪里
SUMO 交通世界 | 车道、车辆、信号及驾驶交互 | 车辆与交通状态随时间演化
TraCI 交互接口 | 推进仿真，查询变量，提交控制请求 | 连接策略与驾驶执行逻辑
局部传感模型 | 量程、视场、遮挡、噪声与漏检过滤 | 仅将可观测片段交给估计器
估计器 / 评价器 | 估计器更新队列；评价器读取标签算误差 | 策略观测 / 训练奖励分别产生
12
TraCI 能读到全局变量，不意味着探测车可以把这些变量当作传感观测。
Notes: SUMO和TraCI是拟采用方案，不表示环境已经实现。TraCI官方文档支持仿真步进、变量读取、车辆和车道相关控制等接口。项目需要自行实现局部传感约束：量程筛选不是完整遮挡模型，首版可用简化几何遮挡并逐步增加噪声，后续再做传感器级验证。SUMO底层驾驶与安全参数需要明确，不能把仿真中的碰撞规避规则直接解释为真实自动驾驶安全保证。
[Sources]
https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/index.html
https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Interfacing_TraCI_from_Python.html
https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Safety.html
[/Sources]

## Slide 13
06 仿真交互
一次 RL 交互步，具体发生六件事
在固定时间节拍下交换观测、动作与奖励；动作执行状态可以跨步保留
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
13
① 读取当前观测
自车 + 估计 + 任务 + 掩码
② 采样合法请求
PPO 根据 o 选择 a
③ 提交给驾驶器
新建任务，或继续现有任务
⑥ 返回训练样本
o、a、r、o′、结束标志
⑤ 更新估计与误差
局部信息更新 Q / 标签评误差
④ 推进多个仿真小步
交通演化 + 采集新的局部观测
预算耗尽结束回合；退出目标区继续计时；失败不能通过少计负奖励获利。
Notes: 每个仿真小步均可产生带采集时间的局部测量，估计器据此更新；时段误差在这些子步上累计，因此第⑤步在概念上包含第④步期间的持续更新，而非等一个RL步结束才处理全部传感数据。终点项仅在最终回合边界追加一次。训练采样截断和任务终止需要区分。流程中的全局标签只在评价器中使用。TraCI提供仿真步进与查询机制，传感过滤、估计、奖励汇总由项目包装层实现。
[Sources]
https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Interfacing_TraCI_from_Python.html
[/Sources]

## Slide 14
06 训练与数据
重复训练交通分布，保留可复现的评价条件
学习的是可复用策略；一条轨迹是一个回合的交互记录
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
14
训练：让交通条件变化
改变流量、转向比例、需求时变性
改变初始队列、信号方案与随机种子
逐步加入感知噪声和遮挡变化
评价：条件分组且可重复
不同策略使用相同测试场景与种子
训练、验证、测试按场景组划分
同一种子不保证干预后车辆轨迹相同
轨迹记录：（o₀, a₀, r₀, …, oₜ）+ 场景条件；包含表现较好且多样的经验。
Notes: SUMO的随机数由种子控制，在相同配置和相同控制输入下可复现。探测车会参与交通交互，策略不同可能影响其他车辆行为，所以相同种子是控制随机条件，不是强制所有背景轨迹完全相同。首版可先用固定场景调试，再采样不同交通需求训练。数据集保存观测、实际请求、奖励、动作掩码、执行任务、结束原因和场景标签。不要只保存一个最优路线，也不能只保留最终高分样本而忽略状态覆盖。
[Sources]
https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Randomness.html
[/Sources]

## Slide 15
07 科学验证
先验证“信息有用”，再验证“决策有效”
评价计划：固定同一估计器、同一感知条件、同一探测预算进行比较
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
验证层面 | 比较与指标
状态估计能力 | 给定片段能否估计未观测车道？检查误差与区间校准。
主动决策收益 | 比较固定巡视、随机合法、信息贪心与 PPO 探测。
任务表现 | 过程 / 终点队列误差；耗时、失败率与背景交通延误。
稳健与泛化 | 留出交通需求和信号组合；多随机种子报告波动。
15
建议消融：移除不确定性 / 信息年龄；改变奖励目标；改变感知范围。
Notes: 当前没有训练结果，表内全部是评价设计。环境动作会改变交通，需要记录背景车辆延误等扰动指标，即使首版奖励未加入扰动罚项也要监测，以防策略通过改变交通本身来降低估计难度。信息贪心基线必须使用可在线计算的信息量或已声明的模型，不能泄露未来真值。训练/测试应按需求、信号等参数组划分，而非同一回合随机切片。固定拓扑下未知交通是首版泛化重点；跨拓扑另行测试。

## Slide 16
07 当前方案与下一步
框架已明确，关键接口需要先固定
研究路径：先打通估计—决策闭环，再逐步提高复杂度
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
已明确的主线 | 尚待讨论与验证
单车 / 单目标路口 / 合法外围返回 | 目标进口车道、监测长度与队列定义
车道有向图 + 连续位置；取消固定小格 | 传感器可见范围、遮挡和噪声条件
六类离散请求 + 持续驾驶执行 | 估计器结构与预测区间的生成、校准
显式估计器 + 带动作掩码的 PPO | 过程与终点权重；预算及交互间隔
16
① 固定评价口径 ② 打通单步交互 ③ 跑通基线与对照 ④ 检验泛化
Notes: “框架已明确”表示建模接口已经形成讨论稿，不代表算法和环境已经实现。建议先固定排队操作定义与在线信息来源，再验证估计器，随后冻结估计器训练策略，以便解释主动探测带来的提升。成本与扰动的权衡可后续纳入奖励，但先监测相应指标。质量阈值停止暂不作为主线，若引入需基于校准在线风险，不能使用真实误差。

## Slide 17
08 后续拓展
Decision Transformer：学习可迁移的探测经验
作为后续研究方向：在未知交通条件下，根据观测历史闭环预测下一动作
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
17
多场景交互轨迹
高质量 + 多样状态覆盖
回报条件序列学习
历史观测 · 动作 · RTG
未知交通条件执行
滚动观测 → 合法下一动作
先做哪一种泛化
先检验同一路网的新交通需求。
跨路网还需处理拓扑和动作编码。
必须解决的接口
在线真值奖励不可用时，
RTG 更新需要一致的可计算方案。
采用 Transformer 不等于已获得泛化；需要与 PPO、行为克隆进行独立测试。
Notes: 原始Decision Transformer通过期望回报、状态和历史动作进行因果序列建模。本项目是部分可观测任务，因此使用允许的观测历史或其编码，不喂入完整交通真值。轨迹可来自PPO和其他合法策略，保留良好表现与多样覆盖。一个关键差异是标准DT在线更新return-to-go通常用当步奖励；本项目真值误差奖励在真实部署时不可读，不能默默用仿真标签更新。后续可研究在线可计算且经过校准的代理奖励，并对离线数据按同一口径重标注；若固定或改成其他条件变量，则需明确它是DT变体。首版先评价固定拓扑内未见交通参数，再讨论拓扑泛化。参考论文并不证明本项目的泛化结论。
[Sources]
https://arxiv.org/abs/2106.01345
[/Sources]

## Slide 18
附录 A 奖励口径
误差、单步奖励与回合终止如何对应
供组会追问：所有目标车道均计入评价；错误输出不能因缺测被删除
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
18
E(t) = 目标车道的平均绝对排队误差；e(t) = E(t) / L_ref
rₖ = −α (ΔTₖ / B) ēₖ − I末步 β e(B)
ΔTₖ：本步时长；ēₖ：时段平均误差；γ=1 时累计奖励对应负任务代价。
普通步算例
B=300 s，ΔT=1 s，L_ref=100 m，α=1：
误差 20 m → r=−0.000667；误差 10 m → r=−0.000333。
提前失败：按误差上界补计剩余过程与终点代价，避免短回合获得错误优势。
Notes: 详细定义：E(t)=(1/M)Σℓ |Lhatℓ(t)−Lℓ(t)|，每条车道监测长度Dℓ，预测约束在[0,Dℓ]。归一化尺度L_ref固定。目标J(π)=Eπ[α/B∫从0到B e(t)dt+βe(B)]。γ=1有限时域时，时段积分奖励加一次终点项等价于−J。最后不足一完整RL步使用实际ΔT。失败补齐使用emax=(ΣDℓ)/(M L_ref)，再追加规定失败代价，确保不通过少计负奖励获利。示例仅用于计算说明。

## Slide 19
附录 B 参考依据
资料来源与方法依据
场景与项目选择来自附件及本轮讨论；方法文献不等于本项目的实验结论
单探测车主动感知 / 研究方案讨论
19
场景背景
数据匮乏路口与主动感知。
POMDP 与记忆
Hausknecht & Stone, 2015. Deep Recurrent Q-Learning.
策略优化与动作约束
Schulman et al., 2017；Huang & Ontañón, 2020.
交通仿真与交互
SUMO 官方文档：TraCI、Randomness、Safety。
Decision Transformer
Chen et al., 2021. Reinforcement Learning via Sequence Modeling.
Notes: 完整方法与工具来源如下；封面图为本次生成的概念插图，非实验数据。
[Sources]
https://arxiv.org/abs/1507.06527
https://arxiv.org/abs/1707.06347
https://arxiv.org/abs/2006.14171
https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/index.html
https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Interfacing_TraCI_from_Python.html
https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Randomness.html
https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Safety.html
https://arxiv.org/abs/2106.01345
[/Sources]